## Slide 1: YIG-D600柔性工作站评估报告

## Slide 2
机架及外观
直振供料器
柔性振动盘
成品摆盘
取放料机构
下相机机构
上相机机构
一、YIG-D600柔性工作站结构

## Slide 3
二、YIG-D600柔性工作站规格
最大取料范围R300

## Slide 4
YIG-D600柔性工作站技术参数 | 
外形尺寸长*宽*高： | 760*495*917mm
气压 | 0.5～0.7Mpa
最大工作半径 | R300mm
电源、功率 | AC220、50Hz、1.5KW
最大抓取重量 | 0.5Kg
设备总重量 | 约130Kg
摆盘尺寸长*宽*高： | 365*260*10mm
柔性振动盘尺寸长*宽*高： | 330*230*153mm
料仓容量 | 2L（根据实际需求可做大）
效率 | 根据实物测试为准
二、YIG-D600柔性工作站规格

## Slide 5
三、YIG-D600柔性工作站动作流程
直振供料器
柔性振动盘
上相机拍照
蜘蛛手取料
下相机拍照
定位放料
将物料倒入料斗，
直振振动，不定时向柔性振动盘供料；
柔性振动盘振动，进行物料选向处理，方便蜘蛛手取料；
上相机对柔性振动盘的物料进行拍照，对物料选向筛选、定位，将数据传输蜘蛛手；
蜘蛛手接受相机传入的指令，到达位置进行取料；
蜘蛛手运动到下相机位置，对物料底部特征设别拍照，调整物料姿态；
蜘蛛手运动放物料位置，进行定位放料；

## Slide 6
四、YIG-D600柔性工作站取放料机构细则
伺服电机
减速机
步进电机
摆臂
摆杆
固定座
电机固定板
连接杆
三角固定座
取料机构
蜘蛛手主要部件：
伺服电机、减速机、步进电机、固定座、取料机构、摆臂、连接杆、摆杆、三角固定座、电机固定板等组成；
动作流程：
上相机拍照后将数据传输取放料机构，三轴通过指令移动配合相机随机取料，取料后移动至下相机拍照，对产品底部特征姿态进行确认，确认后移动至放料位，完成一个周期的取放料动作；

## Slide 7
五、相机相关参数
上相机
下相机

## Slide 8
深圳一格智能有限公司
Shenzhen Yige Intelligent Co.,Ltd.
——————————————————————————
电话：0755-23170775
网站 https://www.yigezn.com/cn
总部地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区荣鸿泰工业园D栋5楼
总部联系人：刘经理 130 4588 6199
苏州办事处地址：苏州市吴江区松陵街道长安路3099号吴江商会大厦北楼1402
苏州联系人：鲁经理 153 0268 9615